# Pasport

# Membránové – tlakové nádoby

# Vyrobeno a testováno dle

směrnice 97/23/EC

Údaje na štítku tlakové expanzní nádoby:

| Výrobní číslo |  | Rok výroby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testovací tlak | 14,3 bar | Dle schváleného výkresu | 56003520_FLA |

# Materiál: dle výše uvedeného výkresu (viz výkres)

Zvláštní detaily			: nepoužité

Ochrana			: epoxidový práškový povlak

Způsob použití 			: přídavná nádoba

Klasifikace dle PED čl. 3.3		: kat. IV

Bylo podrobeno následujícím testům a kontrolám v souladu s nařízením 97/23/EC, příloha I, oddíl 3.2:

- přejímací kontrola

- tlaková zkouška

- detekční test těsnosti

Je ověřeno, že výše uvedené nádoby splňují požadavky směrnice 97/23/EC Evropského Parlamentu a shromáždění ze dne 29.05.1997

Toto prohlášení potvrzuje, že podmínky formulované v:

-certifikátu č. PED/B/4012350 (EC testování prototypu pro modul B) jsou splněny.

Toto prohlášení platí pouze ve spojení s:

-certifikát č. STW 301120322 (EC testování prototypu pro modul D) dle Lloyds Register Notifying Body at Rotterdam, identifikační č. 0343.

Důležité upozornění pro uživatele: Podívejte se prosím do návodu pro obsluhu pro informaci o správné montáži, uvedení do provozu, provozu, údržbě a kontrole.

Přílohy: návod k obsluze (přiložen k expanzní nádobě)

Bunschoten, 26.04.2011

# Text boxes

Flamco b.v.
Postbus 502
3750 GM Bunschoten - Nederland
Amersfoortseweg 9
3751 LJ Bunschoten - Nederland
Telefoon +31 (0) 33 299 75 00
Telefax +31 (0) 33 298 64 45
E-mail: info@flamco.nl
Internet: www.flamco.nl

L

bar

bar

10   bar

100    oC

-10     oC